## Slide 1: GEOLOCAL um sistema de navegação brasileiro independente de GNSS
Prof. Dr. Sergio Vicente Denser Pamboukian
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Escola de Engenharia

## Slide 2: GEOLOCAL
É um sistema brasileiro de georreferenciamento (posiciona-mento) independente de outros sistemas de navegação por satélite (GPS, por exemplo).

## Slide 3: CONCEITOS BÁSICOS

## Slide 4: Determinação de distâncias
Range measurement – determinação de distância através do eco de um sinal transmitido em um meio de propagação de velocidade conhecida.
Fonte: Wikipedia, 2014

## Slide 5: Exemplo
Um sinal, transmitido em um meio de propagação de velocidade conhecida (c), demora t = 0,2ms para atingir um alvo. Qual a distância (d) entre o transmissor e o receptor?
Solução:
Supondo-se a velocidade no meio de propagação: c = 299.792,458 km/s (velocidade da luz) Sabendo-se o tempo de transmissão: t = 0,2 ms (ou 0,0002 s) A distância pode ser calculada como: d = c · t = 59,9584916 km

## Slide 6: Posicionamento por Triangulação
Fonte: Bogovic, 2013

## Slide 7: GNSS (Global Navigation Satellite Systems)
Fonte: Dana, 2008
PRINCIPAIS:
GPS (USA)
GLONASS (Rússia)
GALILEO (União Europeia)
BEIDOU-2 (China)
QZSS (Japão)
GEOLOCAL (Brasil/Mackenzie)

## Slide 8: Sistemas de Posicionamento Global por Satélite
  GPS (Estados Unidos): 24 satélites em 6 planos orbitais, 55° - equador, 20.200 km de altitude, órbita de 12h. Total 32 satélites.
  Glonass (Rússia): 24 satélites em 3 planos orbitais, 65° - equador, 19.100 km de altitude, órbita de 11h15min. Total 27 satélites.
  Galileo (União Europeia): previsto para 2.020, 24 satélites em 3 planos orbitais, 56° - equador, 23.222 km de altitude. Total 30 satélites.
  BeiDou-2 / Compass (China): previsto para 2.020, 35 satélites (27 MEO 21.500 km, 5 GEO, 3 IGSO 55°).

## Slide 9: Órbitas dos satélites
GEO
Geostationary Orbit
IGSO
Inclined GeoSynchronous Orbit
MEO
Medium Earth Orbit
LEO
Low Earth Orbit

## Slide 10: Sistemas Locais por Satélites: QZSS – Japão
  Quasi-Zenith Satellite System
  3 satélites IGSO 43º
  Cada satélite permanece sobre o Japão por 8 horas
  1 satélite GEO
  4º satélite: 10 outubro 2017
  Operacional: final de 2018
  Compatível com GPS
  Futuramente: 7 satélites
  Hama et al, 2010, p. 3

## Slide 11: Sistemas Locais por Satélites: QZSS – Japão
  Hama et al, 2010, p. 3

## Slide 12: Sistemas Locais por Satélites: NAVIC - Índia
  7 satélites:
    3 GEO
    4 IGSO 29º
  Previsão inicial: 2018
  Índia e entornos (até 1500 km)
  Futuramente: 11 satélites
  ISRO 2018

## Slide 13: BeiDou-2 (Compass) - China
  BeiDou-1: 2003
    3 satélites GEO
    Operação experimental
  BeiDou-2: 2012
    Atualmente 16 satélites
    6 MEO
    5 GEO
    5 IGSO, 55º
  BeiDou-3: 35 satélites
    27 MEO
    5 GEO
    3 IGSO, 55º
    Previsão operação plena: 2020
  Visser et al, 2016

## Slide 14: GEOLOCAL
O conceito pode ser visto como um “GPS invertido”.
Em sua configuração mais simples, possui 4 bases de referência no solo e 1 repetidora no espaço.




D
C
R
A
B

## Slide 15: GEOLOCAL
Outra configuração com 4 bases de referência no solo, 4 repetidoras no espaço e 1 alvo remoto.

## Slide 16: VANTAGENS E APLICAÇÕES

## Slide 17: Vantagens
Por ser independente de qualquer outro sistema GNSS (Global Navigation Satellite System), o GEOLOCAL é uma alternativa para estes sistemas:
  GPS (Global Positioning System, Estados Unidos, em funcionamento),
  GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema, Rússia, em funcionamento),
  GALILEO (União Europeia, previsto para 2020),
  BEIDOU-2 (China, previsto para 2020).
Os sistemas em funcionamento são oriundos de objetivos militares e a operação continua não é garantida.

## Slide 18: Vantagens
Pode ser usado como backup para sistemas GNSS em aplicações críticas ou em locais onde esses sistemas não estão disponíveis.
A repetidora pode ser instalada a bordo de um:
  satélite,
  balão estratosférico,
  avião,
  drone,
  ou pode ser utilizada uma repetidora natural como o excesso de ionização produzido durante chuvas de meteoros.

## Slide 19: Vantagens
Dependo do tipo de repetidora e de sua altitude, o sistema GEOLOCAL pode utilizar uma propagação subionosférica, e, assim, não depender dos modelos da alta atmosfera terrestre e da ionosfera que são sujeitos a desvios causados pela atividade solar, como é o caso para sistemas como o GPS que utiliza uma propagação trans-ionosférica.

## Slide 20: Principais Aplicações
Navegação
  Determinação do posicionamento da repetidora
  Navegação espacial
  Determinação de orbitas de satélite
  Navegação de drones, aeronaves e balões.
Sincronismo remoto de relógios.
Geoposicionamento de alvos em Terra a partir de quatro (4) bases (3 receptoras e um transceptor) e 4 repetidoras.

## Slide 21: Setores Interessados
O setor das finanças que precisa hoje em dia registrar transações com altíssima resolução temporal de um milionésimo de segundo;
O setor agrícola na busca por agricultura extensiva e de precisão;
O setor militar;
O setor das telecomunicações que precisa de repetidoras sincronizadas;
O setor automotivo que num futuro próximo utilizará transporte individual e coletivo autônomos e sem motorista;
O setor da exploração energética e plataformas objetivando perfurações de precisão;
O setor aeronáutico na busca das melhores rotas comerciais otimizando assim a capacidade do espaço aéreo;
O setor aeroespacial para o controle de órbitas de satélites.
O setor de distribuição de energia, linhas de transmissão da energia elétrica que precisa de instalações com o tempo sincronizado.

## Slide 22: COMO FUNCIONA O GEOLOCAL

## Slide 23: GEOLOCAL
É um sistema brasileiro de georreferenciamento independente de outros sistemas de navegação por satélite (GPS, por exemplo).
É baseado na determinação dos tempos de propagação e de atrasos de sinais entre um transceptor e receptores, localizados na Terra, e uma repetidora no espaço.
O transceptor e as bases receptoras são sincronizados e de coordenadas geográficas conhecidas.
A repetidora pode ser instalada a bordo de um satélite, balão estratosférico, avião, drone, ou pode ser utilizada uma repetidora natural como o excesso de ionização produzido durante chuvas de meteoros.

## Slide 24: Geometria do Geolocal
Quatro bases de referência no solo, com coordenadas geodésicas bem definidas, sincronizadas entre elas.
Uma repetidora no espaço.




D
C
R
A
B
Patente depositada no Brasil (INPI), e internacional (PCT) 2012
Cartas-Patente obtidas até 2015: China. México, Colômbia

## Slide 25: Diagrama esquemático com 4 repetidoras
O sistema:
quatro bases de referência no solo (A, B, C e D), com posições geodéticas muito bem definidas, carregando relógios sincronizados;
um alvo (P) no solo ou acima, com posição desconhecida, carregando um relógio sincronizado;
quatro repetidoras no espaço (R1, R2, R3 e R4), com posições desconhecidas, carregando relógios sincronizados.

## Slide 26: Diagrama esquemático com 4 repetidoras
Um sinal codificado é:
transmitido pela base A,
retransmitido pelas repetidoras no espaço (R1, R2, R3, R4)
e recebido pelas quatro bases de referência (A, B, C, D) e pelo alvo (P), produzindo cinco medidas de ranging para cada repetidora.

## Slide 27: Diagrama esquemático com 4 repetidoras
As diferenças de tempo dos relógios medidas nas bases e no alvo são enviadas, por algum meio, para um centro de processamento, que pode ser a base A (linhas tracejadas).

## Slide 28: Diagrama esquemático com 4 repetidoras
Em cada transmissão, as medidas de tempo são corrigidas para os atrasos causados por três principais fontes:
o tempo de trânsito dentro das repetidoras;
os atrasos na propagação do sinal (path delays);
os atrasos de transmissão/recepção nas antenas, cabos e circuitos eletrônicos das bases.

## Slide 29: Posicionamento de repetidoras e alvo
A posição de cada repetidora pode ser determinada pela intersecção de 4 esferas centralizadas nas quatro bases em terra com raio igual à distância entre a base e a repetidora obtida através dos tempos de propagação.
Da mesma forma, a posição de um alvo pode ser obtida pela intersecção de 4 esferas centralizadas nas quatro repetidoras com raio igual à distância entre a repetidora e o alvo obtida através dos tempos de propagação.
Podem ser utilizadas 4 repetidoras ou uma mesma repetidora em 4 instantes diferentes (desde que as posições não estejam alinhadas).

## Slide 30: DELAYS (ATRASOS)

## Slide 31: Atrasos (delays)
Atrasos podem ocorrer na transmissão, propagação e recepção do sinal devido a 4 causas principais:
  variação da velocidade de propagação no meio (path delay) (pode ser estimado por modelos);
  tempo de propagação nos instrumentos, cabos e conectores no módulo de transmissão (pode ser medido/calculado);
  tempo de propagação nos instrumentos, cabos e conectores no módulo de recepção final (pode ser medido/calculado);
  tempo de trânsito na repetidora (não tem como ser medido em alguns tipos de repetidora).
Importante: atraso de 10ns (ou 10-9s) equivale a 3m de erro na posição

## Slide 32: Path Delay (atraso na Propagação)
O atraso nos meios de propagação (ionosfera, troposfera), em geral, são previstos de forma suficiente por modelos matemáticos.
Honma et al. (2008) indicam que, usando um modelo de plano paralelo, por exemplo, o delay troposférico (d) pode ser estimado por: d = c · τatm / senZ onde:
  c é a velocidade de propagação no meio;
  τatm é o delay troposférico no zenite;
  Z é o ângulo de elevação da repetidora em relação à base.

## Slide 33: Path Delay (atraso na Propagação)
Os atrasos na propagação (TEC) podem ser calculados utilizando o Conteúdo Eletrônico Total (Total Electron Content - TEC):
TEC = S x 1.343 (TEC/f2) x 10-7 onde:
  TEC é o conteúdo eletrônico total (electrons/m2)
  f é a frequência de transmissão (MHz)
  S é o fator de inclinação para os respectivos ângulos de elevação E em que a repetidora é observada pelas bases e pelo alvo:
  S = 1/cos {arcsin [(R/(R+h)) x cos E]}
  onde:
  R é o raio da Terra
  h é a altitude de referência da ionosfera
  S varia de 1 a 2.5 para ângulos de elevação de 90 a 15 graus.

## Slide 36: Tempos de Transmissão e Distâncias
AR(R, pdAR) = ( tA - At - Ar - R ) (c/2) - pdAR
BR(R, pdAR, pdBR) = ( tB - At - Br - R ) c - pdBR - pdAR - AR(R)
CR(R, pdAR, pdCR ) = ( tC - At - Cr - R ) c - pdCR - pdAR - AR(R)
DR(R, pdAR, pdDR) = ( tD - At - Dr - R ) c - pdDR - pdAR - AR(R)
PR(R, pdAR, pdPR) = ( tP - At - Pr - R ) c - pdPR - pdAR - AR(R)

## Slide 37: Tempos de Transmissão e Distâncias
AR, BR, CR, DR e PR são as distâncias das bases A, B, C, D e do alvo P à repetidora R, respectivamente.
Essas distâncias são expressas em função do atraso causado pelo tempo de trânsito do sinal dentro da repetidora (δR) e corrigidas pelos respectivos atrasos de propagação (path delays) pd.
AR(R, pdAR) = ( tA - At - Ar - R ) (c/2) - pdAR
BR(R, pdAR, pdBR) = ( tB - At - Br - R ) c - pdBR - pdAR - AR(R)
CR(R, pdAR, pdCR ) = ( tC - At - Cr - R ) c - pdCR - pdAR - AR(R)
DR(R, pdAR, pdDR) = ( tD - At - Dr - R ) c - pdDR - pdAR - AR(R)
PR(R, pdAR, pdPR) = ( tP - At - Pr - R ) c - pdPR - pdAR - AR(R)

## Slide 38: Tempos de Transmissão e Distâncias
AR(R, pdAR) = ( tA - At - Ar - R ) (c/2) - pdAR
BR(R, pdAR, pdBR) = ( tB - At - Br - R ) c - pdBR - pdAR - AR(R)
CR(R, pdAR, pdCR ) = ( tC - At - Cr - R ) c - pdCR - pdAR - AR(R)
DR(R, pdAR, pdDR) = ( tD - At - Dr - R ) c - pdDR - pdAR - AR(R)
PR(R, pdAR, pdPR) = ( tP - At - Pr - R ) c - pdPR - pdAR - AR(R)
ΔtA, ΔtB, ΔtC, ΔtD e ΔtP são as diferenças de tempo efetivamente medidas nas bases A, B, C e D, bem como no alvo P, respectivamente, em relação a seus relógios.
Indicam o intervalo de tempo entre a emissão do sinal codificado pela base A, sua retransmissão pela repetidora R e a chegada do sinal às bases ou ao alvo.

## Slide 39: Tempos de Transmissão e Distâncias
AR(R, pdAR) = ( tA - At - Ar - R ) (c/2) - pdAR
BR(R, pdAR, pdBR) = ( tB - At - Br - R ) c - pdBR - pdAR - AR(R)
CR(R, pdAR, pdCR ) = ( tC - At - Cr - R ) c - pdCR - pdAR - AR(R)
DR(R, pdAR, pdDR) = ( tD - At - Dr - R ) c - pdDR - pdAR - AR(R)
PR(R, pdAR, pdPR) = ( tP - At - Pr - R ) c - pdPR - pdAR - AR(R)
δAt é a variação de tempo devido ao trânsito do sinal nos circuitos, cabos e antena, quando o mesmo é transmitido pela base A. Esta variação pode ser previamente medida e conhecida.

## Slide 40: Tempos de Transmissão e Distâncias
AR(R, pdAR) = ( tA - At - Ar - R ) (c/2) - pdAR
BR(R, pdAR, pdBR) = ( tB - At - Br - R ) c - pdBR - pdAR - AR(R)
CR(R, pdAR, pdCR ) = ( tC - At - Cr - R ) c - pdCR - pdAR - AR(R)
DR(R, pdAR, pdDR) = ( tD - At - Dr - R ) c - pdDR - pdAR - AR(R)
PR(R, pdAR, pdPR) = ( tP - At - Pr - R ) c - pdPR - pdAR - AR(R)
δAr , δBr , δCr , δDr e δPr representam a variação de tempo devido ao trânsito do sinal nos circuitos, cabos e antena, quando o mesmo é recebido pelas bases A, B, C e D, e pelo alvo P, respectivamente. Esta variação pode ser previamente medida e conhecida.

## Slide 41: Tempos de Transmissão e Distâncias
AR(R, pdAR) = ( tA - At - Ar - R ) (c/2) - pdAR
BR(R, pdAR, pdBR) = ( tB - At - Br - R ) c - pdBR - pdAR - AR(R)
CR(R, pdAR, pdCR ) = ( tC - At - Cr - R ) c - pdCR - pdAR - AR(R)
DR(R, pdAR, pdDR) = ( tD - At - Dr - R ) c - pdDR - pdAR - AR(R)
PR(R, pdAR, pdPR) = ( tP - At - Pr - R ) c - pdPR - pdAR - AR(R)
δR é a variação de tempo devido ao trânsito do sinal dentro da repetidora (R). Este valor precisa ser determinado.

## Slide 42: Tempos de Transmissão e Distâncias
AR(R, pdAR) = ( tA - At - Ar - R ) (c/2) - pdAR
BR(R, pdAR, pdBR) = ( tB - At - Br - R ) c - pdBR - pdAR - AR(R)
CR(R, pdAR, pdCR ) = ( tC - At - Cr - R ) c - pdCR - pdAR - AR(R)
DR(R, pdAR, pdDR) = ( tD - At - Dr - R ) c - pdDR - pdAR - AR(R)
PR(R, pdAR, pdPR) = ( tP - At - Pr - R ) c - pdPR - pdAR - AR(R)
c é a velocidade no espaço livre das ondas eletromagnéticas que transportam o sinal codificado.
Na primeira equação, a distância é dividida por 2, pois existe o percurso de ida e volta (AR e RA).

## Slide 43: Tempos de Transmissão e Distâncias
AR(R, pdAR) = ( tA - At - Ar - R ) (c/2) - pdAR
BR(R, pdAR, pdBR) = ( tB - At - Br - R ) c - pdBR - pdAR - AR(R)
CR(R, pdAR, pdCR ) = ( tC - At - Cr - R ) c - pdCR - pdAR - AR(R)
DR(R, pdAR, pdDR) = ( tD - At - Dr - R ) c - pdDR - pdAR - AR(R)
PR(R, pdAR, pdPR) = ( tP - At - Pr - R ) c - pdPR - pdAR - AR(R)
ΔpdAR, ΔpdBR, ΔpdCR, ΔpdDR e ΔpdPR são os atrasos na propagação do sinal (path delays). Esses atrasos serão determinados no processo.

## Slide 44: Tempos de Transmissão e Distâncias
AR(R, pdAR) = ( tA - At - Ar - R ) (c/2) - pdAR
BR(R, pdAR, pdBR) = ( tB - At - Br - R ) c - pdBR - pdAR - AR(R)
CR(R, pdAR, pdCR ) = ( tC - At - Cr - R ) c - pdCR - pdAR - AR(R)
DR(R, pdAR, pdDR) = ( tD - At - Dr - R ) c - pdDR - pdAR - AR(R)
PR(R, pdAR, pdPR) = ( tP - At - Pr - R ) c - pdPR - pdAR - AR(R)
O segmento AR deve ser descontado do percurso.

## Slide 45: Variáveis envolvidas
Conhecidas:
  At – delay de transmissão na base A
  Ar, Br, Cr, Dr e Pr – delay de recepção nas bases e no alvo
  tA, tB, tC, tD e tP – diferença de tempo medida nas bases e no alvo
Desconhecidas:
  Posição da repetidora R.
  AR, BR, CR, DR e PR – distâncias entre as bases A, B, C, D e alvo P à repetidora R.
  R – delay devido ao trânsito do sinal na repetidora R
  pdAR, pdBR, pdCR, pdDR – delay de propagação entre bases e repetidora (podem ser estimadas por modelos)
  pdPR – delay de propagação entre alvo e repetidora (pode ser estimada por modelos)

## Slide 46: Cálculo iterativo
Definir Path Delay = 0
Adotar valor para R
Calcular posição de R
Calcular ângulo de elevação
Calcular Path Delay
Voltar ao passo 3 até haver convergência na posição de Ri
Efetuar este cálculo com cada conjunto de 3 bases até a convergência na posição de R

## Slide 47: Após o cálculo iterativo
São determinadas todas as informações desconhecidas:
  Posição da repetidora R.
  AR, BR, CR, DR e PR – distâncias entre as bases A, B, C, D e alvo P à repetidora R.
  R – delay devido ao trânsito do sinal na repetidora R
  pdAR, pdBR, pdCR, pdDR – delay de propagação entre bases e repetidora (podem ser estimadas por modelos)
  pdPR – delay de propagação entre alvo e repetidora (pode ser estimada por modelos)

## Slide 48: Sincronismo remoto de relógio
Assumindo que o alvo P possui posição bem conhecida e uma vez determinadas as coordenadas da repetidora R, o segmento PR torna-se conhecido.
O intervalo de tempo esperado para a chegada do sinal é:
tP = AR/c + PR/c + At + R + Pr + pdAR + pdPR
Este intervalo, acrescido do horário de envio do sinal na base A, determina o horário correto do relógio no alvo P.
Este recurso pode ser utilizado, por exemplo, para sincronismo de retransmissores de telecomunicações, evitando conversas cruzadas e interferências.

## Slide 49: Coordenadas de Alvo remoto
Considerando-se um alvo P com relógio sincronizado com as bases.
Considerando-se conhecida a posição da repetidora em 4 instantes diferentes ou a posição de 4 repetidoras.
Pode-se determinar as coordenadas do Alvo renoto utilizando-se cálculo semelhante à determinação da posição da repetidora.

## Slide 50: Simulação prática
Campinas
Itú
Jundiaí
Atibaia
Bragança Paulista
São Paulo
A
P
D
C
B
R
Plataforma com repetidora voando sobre Jundiaí
Alvo ou relógio a sincronizar
Bases de referência: A, B, C e D

## Slide 51: Dados e Resultados
Locais:
  Bases: São Paulo, Campinas, Itú e Bragança Paulista
  Alvo: Atibaia
  Repetidora: navegando sobre Jundiaí a 6 km de altitude
Resultados, desconsiderando incertezas:
  Eficiência do algoritmo comprovada
  Erros no posicionamento da repetidora e do alvo inferiores a 0,001 mm

## Slide 52
Cálculos de posições da repetidora e do alvo, supondo conhecidos os tempos
de trânsito na repetidora e corrigidas diferenças de tempo por propagação.
Resultados com precisão quase absoluta: comprova sistema e processo

## Slide 53: Incertezas
Incertezas nos tempos de propagação com Distribuição Normal e Desvio Padrão ±0,5ns.

## Slide 54: ESTUDOS FUTUROS

## Slide 55: Escolha da Plataforma
Características | RPA (drone) | Balão estratosférico | Aeronave comercial | Cubesat | Satélite
Custo de implementação | baixo | médio | baixo | médio a alto | alto
Altitude máxima | 6 km | 30 km | 11 km | 500 km | 36.000 km
Altura padrão | 120 m | 30 km | 11 km | 500 km | 36.000 km
Área coberta | pequena | média | média | grande | muito grande
Autonomia | 30 min (solar 1h) | 15 dias (s.press.) 100 dias (c.press) | Tempo de voo | 1 ano | 15 anos
Vantagens | HW próprio, troposfera | HW próprio, estratosfera | Quantidade disponível, troposfera | Custo da plataforma | Satélites disponíveis
Desvantagens | Restrições de uso | Restrições de uso | δR desconhecido | Ionosfera HW não próprio | Ionosfera HW não próprio

## Slide 56: Geometria para o sistema Geolocal
  PDOP – Position Dilution of Precision
  Ideal <= 1
  Aceitável < 4

## Slide 57: Geometria para o sistema Geolocal

## Slide 58: Sistema com 5 bases e 1 repetidora
Altitude (m) | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000
Combinação ABCD | 1,86 | 2,16 | 2,57 | 3,09 | 3,72 | 4,45
Combinação ABCE | 1,85 | 2,19 | 2,67 | 3,28 | 4,02 | 4,90
Combinação ABDE | 3,47 | 4,04 | 4,84 | 5,89 | 7,19 | 8,76
Combinação ACDE | 29,71 | 16,93 | 13,86 | 13,25 | 13,70 | 14,78
Combinação BCDE | 3.02 | 3,28 | 3,65 | 4,12 | 4,70 | 5,40
Combinação ABCDE | 1,72 | 2,07 | 2,46 | 2,93 | 3,45 | 3,99

## Slide 59: Sistema com 12 bases e 4 repetidora
Altitude (m) | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000
Repetidora R1 | 1,38 | 1,56 | 1,75 | 1,96 | 2,20 | 2,48
Repetidora R2 | 3,87 | 2,44 | 2,23 | 2,30 | 2,51 | 2,78
Repetidora R3 | 3,66 | 2,30 | 2,07 | 2,12 | 2,28 | 2,51
Repetidora R4 | 3,95 | 2,51 | 2,29 | 2,35 | 2,53 | 2,78

## Slide 60: Geolocal - Fases
FASE 1 – PESQUISA APLICADA
FASE 2 – EXPERIMENTOS EM CAMPO
FASE 3 – NAVEGAÇÃO DA PLATAFORMA DA REPETIDORA
FASE 4 – GEOLOCALIZAÇÃO DE ALVOS EM SOLO

## Slide 61: Geolocal - Fase 1 (Projeto MackPesquisa)
Estudo da Topologia do Sistema
Planejamento dos testes de campo
Definição das frequências utilizadas pelo sistema
Desenvolvimento dos algoritmos de processamento
Estudo das referências de tempo
Desenvolvimento dos protótipos das estações

## Slide 62: Estudo da Topologia do Sistema
Definição de características e funções dos Componentes do sistema: Base, Repetidora, Central de Controle Operacional e Alvo
Definir a quantidade de bases e distância entre bases para cobrir a área desejada
PDOP
Ângulo de elevação
Alinhamento de bases
Redundância de bases e repetidoras para melhor acurácia
Estudo de diferentes configurações do sistema dependendo da aplicação (melhor plataforma para a repetidora, altitude, quantidade de bases/repetidoras, custo, etc.)

## Slide 63: Planejamento dos testes de campo
Estudo de uso do espaço aéreo (normas) e das possíveis altitudes/plataformas para a repetidora
Campus Mackenzie Alphaville 750.000 m2
Colônia de férias de Campos do Jordão 1,5 milhão m2
Radio Observatório em Atibaia
Sítio Cabuçu 26.000 m2
Um dos testes pode usar drone a 120m de altura

## Slide 64: Definição das frequências
Estudo da(s) frequência(s) a serem utilizadas e verificação das frequências disponíveis
Estudo de modelos de propagação e sua implementação no sistema
Identificar a influência das diferentes camadas da atmosfera na propagação de sinais em diferentes frequências, usando o simulador eletromagnético CST Design Studio
Solicitação de uso de frequência para a ANATEL

## Slide 65: Desenvolvimento dos algoritmos
PDOP
Localização de repetidoras
Localização de Alvos
Sincronismo de relógios
Integração entre as funcionalidades
Interface gráfica operacional

## Slide 66: Estudo das referências de tempo
Desafio: atingir precisão de 10-9 a 10-12 segundos
  Relógio atômico (Césio ou Rubídio)
  Cristal controlado (OCXO ou TCXO)
  Cristal não controlado
  GPSDO (GPS-disciplined oscillator)

## Slide 67: Desenvolvimento dos protótipos
Utilização de SDR (Software-Designed Radio)
Estudo dos sinais dos GNSS
Definição de códigos e protocolos GEOLOCAL a partir do GNSS
Desenvolvimento de algoritmos dos rádios (C++/Python) para transmissores e receptores
Simulações e testes em laboratório
Definição das antenas a serem utilizadas

## Slide 68: Equipe Geolocal
Idealizador:
Prof. Dr. Pierre Kaufmann
Participantes:
CRAAM – Centro de Rádio Astronomia e Astrofísica Mackenzie
PPGCAGE – Programa de Pós-Graduação em Ciências e Aplicações Geoespaciais (Mackenzie)
LABGEO – Laboratório de Geotecnologias (Mackenzie)
TV DIGITAL (Mackenzie)
ICT/UNIFESP – Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo
MCT/INPE – Ministério da Ciência e Tecnologia / Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais
EMBRACE/INPE – Estudo e Monitoramento Brasileiro do Clima Espacial / Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais
UFABC – Universidade Federal do ABC
IAG-USP – Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo

## Slide 69: Referências
Bogovic, A. Use of Global Positioning System as Time Reference in Astrophysics Experiments and its Accuracy. Diploma Thesis. University of Nova Gorica, School of Applied Sciences. 2013.
DANA, P. H. The GPS Overview. 2008. Disponível em: http://www.pdana.com/PHDWWW.htm. Acesso em: 21 set. 2012.
Wikipedia. Radar: Distance Measurement. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sonar_Principle_EN.svg. Acesso em: 10 jan. 2014.
Honma, M., Tamura, Y. and Reid, M.J., 2008, “Tropospheric delay calibrations for VERA”, Publ.Astron.Soc.Japan, v.60, pp. 951-960.

## Slide 70: Outras referências
Kaufmann, P. / Universidade de São Paulo, 1997, “Sistema e processo de posicionamento geográfico e navegação”, Brazil Patent of Invention, PI9101270-8.
Kaufmann, P. and Levit Kaufmann, P. / Instituto Presbiteriano Mackenzie, 2012, “Process and system to determine temporal changes in retransmission and propagation of signals used to measure distances, synchronize actuators and georeference applications”, Patent of Invention PI03003968-4, filed in Brazil on 19 March 2012, international PCT, application filed on 17 April 2012.
Kaufmann, P., Levit Kaufmann, P., Pamboukian, S.V.D., and Vilhena de Moraes. R., 2012, “Signal transreceiver transit times and propagation delay corrections for rangiung and geo-referencing applications”, Math. Problems in Engineering, vol. 2012, pp. 1-15, article id 595823, doi:10.1155/2012/595823.

## Slide 71: Outras referências
Levit Kaufmann, P., Vilhena de Moraes, R., Kuga, H.K., Beraldo, L.A., Motta Marins, C.N., and Kaufmann, P., 2006, “Non recursive algorithm for remote geolocation using ranging measurements”, Math. Problems in Engineering, vol. 2012, pp. 1-9, article id79389, doi:10.1155/mpe/2006/79389.
Pamboukian, S.V.D. / Instituto Presbiteriano Mackenzie, 2012, “Novo processo de georeferenciamento: determinação de posição de transponder romoto e aplicações no posicionamento de alvos e disseminação de tempos”, Software registered in Brazil, protocol 020120032225, April 13, 2012.

## Slide 72: CONTATO Prof. Sergio V. D. Pamboukian sergio.pamboukian@mackenzie.br Laboratório de Geotecnologias Fone: 55-11-2114-8953